## Slide 1: Module: Informatique Industrielle Introduction aux bus de terrain Modbus
Yves. Lavault
yves.lavault@aii-biomedical.com

## Slide 2
Informatique Industrielle Bus de terrain
Plan
        Panorama des bus de terrain
        Les systèmes de bus
        Types de réseaux : CIM et modèle ISO
        Modbus
        Autres bus

## Slide 3
Informatique Industrielle Bus de terrain
Modicon Schneider
Allen-Bradley Rockwell
Siemens
Phoenix
AS-International Association
EtherCAT Technology Group
CAN in Automation (CiA)

## Slide 4
Informatique Industrielle Bus de terrain
Eléments de classification

## Slide 5
Informatique Industrielle Bus de terrain
- niveau 3 : la gestion des produits et des stocks,approvisionnements, clients, des commandes et de la facturation (geres par les ERP (Enterprise Resources Planning))
- niveau 2 : la localisation des produits en stock, les mouvements
physiques et la gestion des lots (géré par le système de gestion d'entrepôt)
niveau 1 : les automatismes
- niveau 0 : les capteurs et actionneurs
La pyramide du CIM (Computer Integrated Manufacturing)
  4 niveaux correspondent à des stades de decision :
  > Niveau supérieur visibilité plus globale, decision
  Niveau inférieur : execution

## Slide 6
Informatique Industrielle Bus de terrain
A chaque niveau : un type de bus ou de réseau adapté
Réseaux locaux industriels RLI (Data bus)
Informatique <> Automatismes
Quantité importante d’informations
Temps de réaction non critique 1 à 10s
Distances importantes
Réseaux de terrain (Field bus/Device Bus)
Automates, Superviseurs <> Variateurs, commande d’axes, robots
Quantité relativement faible d’information 256 octets
Temps de réaction < 100 ms
Distances < 1Km
Réseaux capteurs actionneurs (Sensor bus)
Liaisons entre nœuds à intelligence limitée ou nulle
Niveau d’information bits
Temps de réaction < 10 ms
Distances < 100m

## Slide 7
Informatique Industrielle Bus de terrain
Exemple de positionnement : Schneider Electric

## Slide 8
Informatique Industrielle Bus de terrain
Le modèle OSI / ISO (International Organization for Standardization) 7 couches (stack)
COUCHE PRESENTATION
6
Transcodage du format : pour permettre à des entités de nature différente de dialoguer (ex: PC / Mac)
COUCHE APPLICATION
7
Protocole : définit un langage commun d ’échanges entre les équipements (sémantique et signification des informations)
STATION
Notion
de bus
Exemple : Modbus
COUCHE TRANSPORT
4
Contrôle de l ’acheminement de bout en bout : reprise sur erreurs signalées ou non par la couche réseau
COUCHE RESEAU
3
Routage des données : établissement du chemin entre différents réseaux
COUCHE LIAISON
2
Contrôle de la liaison : adressage, correction d ’erreur, gestion du flux
Gestion de l’accès au médium : définit quand on peut émettre
COUCHE PHYSIQUE
1
Le hardware : le médium utilisé : paire torsadée, câble coaxial, fibre optique…, la forme des signaux véhiculés, la connectique
SESSION LAYER
5
Organise et synchronise les échanges entre utlisateurs
Bus de terrain : 3 couches concernées : Application, liaison, physique

## Slide 9
Informatique Industrielle Bus de terrain
La couche Physique
  Rôle : Transmission des éléments d’information (bits) sur le support physique
  Définition du Mode d’exploitation (half duplex/full duplex …)
  Synchronisation Transmission de l’ Horloge ou non Synchrone/asynchrone
  Connexion (point à point, multipoint)
  Codage (NRZI, Manchester, …)
  Detection d’erreurs (niveau du bit)

## Slide 10
Informatique Industrielle Bus de terrain
La couche Physique : les supports de transmission

## Slide 11
Informatique Industrielle Bus de terrain
La couche Physique : la liaison EIA RS 485
  La liaison RS485 est une liaison numérique sérielle multipoint utilisant le mode différentiel
  Elle permet de raccorder 32 émetteurs/récepteurs en 2 fils ou 4 fils en 2 fils (half duplex ou 4 fils (full duplex) sur des distances pouvant atteindre le km et des debits jusqu’à 10 Mb/s
  Largement utilisée par les bus de terrain (Modbus/Profibus)

## Slide 12
Informatique Industrielle Bus de terrain
La couche Physique : Ethernet

## Slide 13
Informatique Industrielle Bus de terrain
La couche Liaison
  Rôle : Assurer l’acheminement des trames via la couche physique
  Etablir et libérer les connexions lignes
  Contrôle d’accès : deux stations peuvent disposer simultanément du media COLLISION
  Detecter et gérer les erreurs de transfert
  Assurer le contôle de flux
  Deux sous-couches MAC (Medium Access Control) et LLC (Logical Link Control)
  Arbitrage d’accès au Média

## Slide 14
Informatique Industrielle Bus de terrain
La couche Liaison : Les méthodes d’accès au Média

## Slide 15
Informatique Industrielle Bus de terrain
La couche Application
  Rôle : Interface avec les applications
  Point d’accès aux services réseau
  Couche 7 du modèle OSI
  Exemple : CanOpen

## Slide 16
Informatique Industrielle Bus de terrain
MODBUS
1979: Création de MODBUS par MODICON (Modular Digital Controller)
1994: Modicon fusionne avec Schneider ( Telemecanique / April / Square D )
2005: MODBUS adopté en tant que standard chinois
  Echanges Supervision/automate automete/périphérie (capteurs, actionneurs)
  Industrie, Energie, Bâtiment
  MODBUS Série
  couche physique RS232, RS 485 paire torsadée 9600 bauds/5 Mb/s SUBD 9pts/RJ45
  Topologie : bus, daisy chain
  Méthode d’accès : maître / esclave
  2 modes
  ASCII (maintenu par certains constructeurs pour compatibilité) $42 ‘4 ‘2 2 octets
  RTU (actuel) $42 1 seul octet

## Slide 17
Informatique Industrielle Bus de terrain
MODBUS TCP
  couche physique/liaison : Ethernet transport TCP/IP 10-100 Mbaud RJ45
  Topologie : étoile/anneau
  Méthode d’accès : client/serveur

## Slide 18
Informatique Industrielle Bus de terrain
MODBUS Principe
  Chaque
  Esclave
  MODBUS :

## Slide 19
Informatique Industrielle Bus de terrain
MODBUS Principe
  Types de données :

## Slide 20
Informatique Industrielle Bus de terrain
MODBUS Principe
  Accès aux données :

## Slide 21
Informatique Industrielle Bus de terrain
MODBUS Principe
  Requête du maître Vers l’esclave :

## Slide 22
Informatique Industrielle Bus de terrain
MODBUS Principe
  Format general d’une trame :

## Slide 23
Informatique Industrielle Bus de terrain
AS-i AS-International Association

## Slide 24
Chapitre 8 : ASi
ASi et le modèle ISO
VIDE
VIDE
VIDE
VIDE
Maître / esclave
Alimentation et communication
sur le même support
Interfaces
E/S TOR
génériques
Capteurs TOR
Départ moteurs
E/S
analogiques
etc...
APPLICATION
PRESENTATION
SESSION
TRANSPORT
RESEAU
LIAISON = LLC + MAC
PHYSIQUE
7
6
5
4
3
2
1
3 couches utilisées +
des profils
Client / Serveur via requêtes
Notes: Notes :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------